表一　项目基本情况

| 建设项目名称 | 朝天区羊木镇中心卫生院工程项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 广元市朝天区羊木中心卫生院 |
| 建设项目主管部门 | 广元市朝天区环境保护局 |
| 建设项目性质 | √新建 新改建 技改 迁建 （划√） |
| 设计生产能力 实际生产能力 | 设计能力：床位80张。 实际能力：床位40张。 |
| 环评时间 | 2009年3月 | 开工日期 | 2009年9月 |
| 投入试生产时间 | / | 现场监测时间 | 2017年3月21～22日 |
| 环评报告表审批部门 | 广元市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 广元市新希望环保科技开发有限公司 |
| 环保设施 设计单位 | 广元市朝天区羊木中心卫生院 | 环保设施 施工单位 | 广元市朝天区羊木中心卫生院 |
| 投资总概算 | 1357万元 | 环保投资总概算 | 20万元 | 比例 | 1.47% |
| 实际总投资 | 1134万元 | 实际环保投资 | 18.5万元 | 比例 | 1.63% |
| 验收监测依据 | 1.国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》； 2.国家环保总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》； 3.四川省环保局川环发(2003)56号《关于规范建设项目竣工环境保护验收工作的通知》； 4.四川省环保局川环发(2006)61号《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测(调查)工作的通知》； 5.广元市环境保护局 广环办函【2009】74号《广元市环境保护局关于广元市朝天区羊木镇中心卫生院建设项目环境影响报告表的批复》； 6.广元市朝天区羊木镇中心卫生院“建设项目竣工环境保护验收监测申请表”； 7.《广元市朝天区羊木中心卫生院朝天区羊木镇中心卫生院工程项目环境影响报告表》； |
| 环评监测标准 标号、级别 | 《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准； 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准； 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准； 《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)II类。 |
| 验收监测标准 标号、级别 | 《医疗机构水污染物排放标准》 （GB 8978-1996 ） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348—2008)2类； 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准； 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001） |

表二　主要产污

项目由来和概况 2008年5月12日发生的汶川里氏八级特大地震。羊木中心卫生院受损严重，使当地群众医疗卫生需求得不到有效保障。为了确保全区经济和社会事业全面协调发展，广元市决定对其进行灾后重建。 广元市朝天区羊木镇中心卫生院于原址重建。项目位于广元市朝天区羊木镇九龙路一号，项目所在地公用设施完善，交通便利。项目地理位置图见附图1，项目外环境关系见附图2。 项目主要建设内容为：新建住院楼2800平方米，新建门诊楼2000平方米；维修加固办公楼2070平方米；修建污水处理系统、备用照明设施、门卫室等；重新购置设备48台（件），床位40张。 本项目工作人员为37人，年工作天数为365天，昼夜营业。 主要污染物产出流程（附图1）: 医院在营运期间，产生的污染物主要包括生活垃圾、医疗废水、医疗垃圾、污泥和噪声。

表三　主要污染物的排放及治理

主要污染源、污染物处理和排放流程 1、废气的排放及治理 （1）食堂废气 本项目院内员工37人，食堂会产生废气，主要污染物为油烟。本项目食堂废气散排入外环境。由于就餐人员太少，现已关闭。医院方面保证不在使用食堂。 （2）污水处理站废气 污水处理站在运行过程中会产生一定量臭气，臭气主要成份为 H2S、NH3 等。 污水处理站采用地埋式，地面排气口位于地面绿化带处，臭气的排放量较小。 （3）检验室废气 检验室化验过程中由于溶剂挥发产生极少量的废气，废气的浓度和废气量都较小，检验室装有排气扇，废气通过此排风扇外排。 2、废水的排放及治理 （1）废水的产生 医疗废水：本项目的废水主要为检查、治疗等医疗废水； 生活废水：办公楼废水、病人及探视家属、医护人员的冲厕、洗涤、楼内卫生污水和食堂废水。本项目废水为病区医疗废水及办公区生活废水，排放量共计17.8m3/d。，食堂关闭，不在产生废水 （2）废水处理工艺 项目对医疗废水和生活废水的混合废水先经过化粪池，再采用“一级强化＋消毒”处理工艺，采用的消毒装置为二氧化氯发生器。二氧化氯以次氯酸钙作为原料制备，投加方式采用边生产边投加。 （3）废水处理效果 项目实际建有地埋式一体化污水处理站一座，处理能力为30m3/d，依托项目原化粪池，采用“一级强化＋消毒”处理工艺，消毒剂为氯酸钙剂，工艺流程为“预处理→厌氧调节池→有氧接触池→沉淀池→消毒”。废水经污水处理站处理后二氧化氯杀菌能力强，杀菌速度快，它对污水的PH要求不高。二氧化氯还能与污水中部分有机物反应，进一步降低化学需氧量，并可缓解污水的臭味，且不产生三卤甲烷等致癌物质，不会产生二次污染。消毒后形成的二氧化氯残余量能够抑制细菌繁殖。其污水处理工艺见图2。 3、噪声的产生及治理 医院运营期主要噪声来自污水处理站运行噪声、空调噪声，其噪声源强度在60~80dB(A)左右。通过选用低噪声设备，采用减振、消声、隔声等降噪措施处理。医院日常运行产生的噪声主要是人员社会噪声，依靠加强项目的管理，禁止院内汽车鸣笛等措施来降低。原主要噪声源为停电时使用的高噪发电机，现已拆除不在使用。 4、固体废物的产生及治理 （1）医疗固废的产生的治理措施 项目的医疗固废主要包括临床废物、废药物、药品和污水处理站（含化粪池）的栅渣、污泥等,产生量为3t/a。治理措施：项目的所有医疗废物根据来源分类独包装，统一收集暂存于医疗垃圾暂存间。其中具有传染性废物、临床废物和与病人接触过的一次性用品必选先在科室内消毒。化粪池污泥、污水处理站栅渣和污泥先要消毒再脱水，再由广元市城市生活垃圾处理厂处置（签定有医疗垃圾处置协议）。医疗废物不能长期积存，必须产生多少处理多少，做到日产日清。 （2）生活垃圾的产生及治理措施 该项目生的活垃圾主要来自办公垃圾、以及医院各科室、各病房产生的生活垃圾。产生量为4t/a。治理措施：医院产生的生活垃圾统一回收，由羊木镇环卫所收集统一清运。 5、环境风险防范措施 本项目主要环境风险为医疗废水事故排放和医疗废物在收集、贮存、运送过 程中存在的风险。 （1）调节池兼作事故应急池，池底部全部做硬化防渗处理。水处理设备采 用自动化控制，发生故障时，可及时报警并停止向外排放废水。 （2）设置医疗垃圾暂存间（建筑面积 8.2m3），并设置明显的医疗垃圾示 标识。医疗垃圾采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放。 制定事故应急预案及联动应急措施，并定期演练。 （4）做好应急监测的准备，风险事故环境监测由广元市环境监测站组织实施，该监测站具备该项监测能力。加强管理，建立健全相应的防范应急措施，并在管理及运行中得到认真落实，能降低风险事故隐患。

表四  噪声监测结果

项目昼间夜间均要进行运营。本次验收监测在厂界四周设2个噪声敏感点，每天昼间夜间各测二次，连续监测二天。 表4-1 噪声监测结果表 单位：dB(A) 检测日期 测点编号 检测项目 检测时段 检测结果 单位 03月21日 1# 等效声级 昼间 59 dB（A） 夜间 47 2# 等效声级 昼间 55 dB（A） 夜间 47 03月22日 1# 等效声级 昼间 58 dB（A） 夜间 47 2# 等效声级 昼间 55 dB（A） 夜间 46 表4-2 噪声评价标准 监测项目 监测 点位 类别 标准限值dB(A) 标准名称及编号 昼间 夜间 厂界噪声 1# 2类 60 50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准限值 2# 2类 60 50 监测结果表明，1#~2#监测点位按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准进行评价，2个厂界噪声监测点位昼间等效A声级连续两天监测结果均达标；

表五　水质监测结果

本次验收监测在项目污水处理设施排口设1个监测点位（具体见表5-1），监测项目为pH、SS、COD、BOD5、氨氮、粪大肠菌群、总余氯，每天监测4次，连续监测2天。 表5-1 地表水监测结果表 监测时间：3月21日 断面名称 检测内容 pH值 （无量纲） 悬浮物 （mg/L） 化学需氧量（mg/L） 五日生化需氧量（mg/L） 氨氮 （mg/L） 粪大肠菌群（个/L） 总余氯（mg/L） 污水处理设施排口 实测浓度 7.03 8 13.0 3.5 0.766 <20 2.52 实测浓度 7.12 10 13.6 3.8 0.744 <20 2.73 实测浓度 7.08 12 12.6 3.9 0.789 <20 2.93 实测浓度 7.11 15 14.1 3.6 0.728 <20 3.04 污水处理设施排口-计算日均值 排放浓度 7.03-7.12 11 13.3 3.7 0.757 \ 2.80 \ 标准限值 6-9 60 250 100 \ 5000 \ \ 评价 达标 达标 达标 达标 \ 达标 \ 监测时间：3月21日 断面名称 检测内容 pH值 （无量纲） 悬浮物 （mg/L） 化学需氧量（mg/L） 五日生化需氧量（mg/L） 氨氮 （mg/L） 粪大肠菌群（个/L） 总余氯（mg/L） 污水处理设施排口 实测浓度 7.13 12 11.3 3.7 0.700 <20 3.02 实测浓度 7.05 17 12.4 3.4 0.678 <20 2.89 实测浓度 7.13 15 10.5 3.2 0.722 <20 3.07 实测浓度 7.02 16 11.8 3.4 0.656 <20 2.94 污水处理设施排口-计算日均值 排放浓度 7.02-7.13 15 11.5 3.42 0.689 \ 2.98 \ 标准限值 6-9 60 250 100 \ 5000 \ \ 评价 达标 达标 达标 达标 \ 达标 \ 本次检测结果表明，该项目污水处理设施排口废水所测指标,悬浮物,化学需氧量,五日生化需氧量,氨氮,粪大肠菌群的排放浓度值及pH值范围均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准限值。

表六　工况监测结果

监测工况情况： 本项目设计能力为：病床数为80张。建成实际能力为：病床数为40张。验收监测期间，3月21日~3月22日羊木镇中心卫生院实际入院人数分别为： 工况负荷情况见下表： 6-1 验收监测期间生产负荷表 时间 设计床位 实际床位 监测当天实际使用床位 实际床位使用率 工况要求 3月21日 80张 40张 13 33 ＞75% 3月22日 80张 40张 12 12 由于羊木镇实际医疗情况，目前本项目实际入院治疗病人，不能达到设计能力的75%以上。本次验收按实际生产负荷进行验收，一旦生产负荷发生变化后，建设单位需向广元市朝天区环境保护局重新申请验收。

表七  环保检查结果

1、环保审批手续及“三同时”执行情况检查 本项目环保审批手续齐备，在建设过程中严格执行 “三同时”制度，治理设施与工程主体设施同时设计、同时施工建设、同时投入试生产。项目竣工后，也及时按规定程序向广元市朝天区环境保护局申请竣工验收。 2、环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 本项目对生产过程中产生的废水、噪声及固体废物的污染源采取了针对性的处理措施。项目对医疗废水和生活废水的混合废水先经过化粪池，再采用“一级强化＋消毒”处理工艺，采用的消毒装置为二氧化氯发生器。二氧化氯以次氯酸钙作为原料制备，投加方式采用边生产边投加。 医院运营期主要噪声来自污水处理站运行噪声、空调噪声，其噪声源强度在60~80dB(A)左右。通过选用低噪声设备，采用减振、消声、隔声等降噪措施处理。医院日常运行产生的噪声主要是人员社会噪声，依靠加强项目的管理，禁止院内汽车鸣笛等措施来降低。原主要噪声源为停电时使用的高噪发电机，现已拆除不使用。 项目的医疗固废主要包括临床废物、废药物、药品和污水处理站（含化粪池）的栅渣、污泥等,产生量为3t/a。治理措施：项目的所有医疗废物根据来源分类独包装，统一收集暂存于医疗垃圾暂存间。其中具有传染性废物、临床废物和与病人接触过的一次性用品必选先在科室内消毒。化粪池污泥、污水处理站栅渣和污泥先要消毒再脱水，再由广元市城市生活垃圾处理厂处置（签定有医疗垃圾处置协议）。医疗废物不能长期积存，必须产生多少处理多少，做到日产日清。项目生的活垃圾主要来自办公垃圾、以及医院各科室、各病房产生的生活垃圾。产生量为4t/a。治理措施：医院产生的生活垃圾统一回收，由羊木镇环卫所收集统一清运。 3、环境保护档案管理情况检查 项目环境保护档案较齐全，由办公室专人负责管理，建立专门的环境档案。 4、环境保护管理制度的建立和执行情况检查 医院环保管理工作由分管院长负责，具体的环保工作由办公室负责，制定了《环境保护工作管理制度》、《突发环境事件应急预案》等环境保护规章制度。《突发环境事件应急预案》预案编号510812-2017-005-1，预案版本为2017，已在广元市朝天区环境保护局备案。 5、厂区绿化情况检查 厂区内设置有绿化带，厂区预留空地种植有树木、灌木和花草。厂区道路地面均水泥硬化处理，厂区边界设置有雨水沟，实现了雨污分流。 6、卫生防护距离内敏感建筑物分布情况调查 本项目环评未下达卫生防护距离。 7、环评批复要求落实情况检查 本项目基本落实了环评批复提出的要求，对废水、废气、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。 8、建设期间和试生产期间环境保护检查 经核实了解，本项目建设期间和试生产期间未发生扰民事件和污染事故。 9、总量控制 经广元市朝天区环境保护局确认的环评批复执行函中，本项目未规定具体总量控制指标。 10、公众参与意见调查 根据《建设项目环境保护管理条例》第十五条之规定，验收监测期间对本项目进行公众意见调查。本次公众意见调查对周围群众共发放调查表30份，收回30份,收回率100.00%，调查结果有效，调查结果见下表。 序号 内容 意见 1 对项目的建设态度 支持的占100% 2 对项目环保工作的态度 满意的占100% 3 本项目对自己的主要环境影响 没影响的占100% 2 项目对自己的生活的影响 无影响的占100% 3 项目对自己的学习的影响 无影响的占100% 4 项目对自己的工作的影响 无影响的占100% 5 项目对自己的娱乐的影响 无影响的占100% 意见与建议 无

表九 验收监测结论及建议

验收监测结论： 本验收监测表是针对2017年3月21日～22日的生产及环境条件下开展验收监测所得出的结论。 1、“三同时”执行情况 该项目在主体工程立项、设计、施工和试生产过程中，依据国家有关环保政策要求，环保设施执行了与主体工程同时设计、同时施工和同时运行的“三同时”制度，目前各项环保设施运行状况基本正常。 水质监测结果 本次检测结果表明，该项目污水处理设施排口废水所测指标,悬浮物,化学需氧量,五日生化需氧量,氨氮,粪大肠菌群的排放浓度值及pH值范围均符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准限值。 3、噪声监测结果 监测结果表明，1#~2#监测点位按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准进行评价，2个厂界噪声监测点位昼间等效A声级连续两天监测结果均达标； 3、固体废物检查情况 项目的医疗固废主要包括临床废物、废药物、药品和污水处理站（含化粪池）的栅渣、污泥等,产生量为3t/a。治理措施：项目的所有医疗废物根据来源分类独包装，统一收集暂存于医疗垃圾暂存间。其中具有传染性废物、临床废物和与病人接触过的一次性用品必选先在科室内消毒。化粪池污泥、污水处理站栅渣和污泥先要消毒再脱水，再由广元市城市生活垃圾处理厂处置（签定有医疗垃圾处置协议）。医疗废物不能长期积存，必须产生多少处理多少，做到日产日清。项目生的活垃圾主要来自办公垃圾、以及医院各科室、各病房产生的生活垃圾。产生量为4t/a。治理措施：医院产生的生活垃圾统一回收，由羊木镇环卫所收集统一清运。 6、环境管理检查情况 本项目执行国家建设项目的管理规定，按规定进行了环评，各项审批手续、档案材料齐全。环境管理机构及管理规章制度比较健全，基本落实了环评批复提出的要求，对废水、废气、噪声、固体废物均落实了各项环保防治措施和控制措施。落实了环境风险防范措施，制定了《突发环境事件应急预案》。《突发环境事件应急预案》预案编号510812-2017-005-1，预案版本为2017，已在广元市朝天区环境保护局备案。 7、总量控制 经广元市朝天区环境保护局确认的环评批复执行函中，本项目未规定具体总量控制指标。 建议与要求: 1.完善并落实相关的环境管理制度，并上墙； 2化粪池定期清理，避免堵塞，确保其正常运行并完善各排口标志标牌； 3.针对项目实际情况，制定一个规范的突发环境事故应急预案及安全生产事故应急预案，完善事故应急池，确保应急所需； 4.建议该项目通过环境保护竣工验收，并对上述问题进行整改。

附表1   工程项目组成及主要环境问题

| 名称 | 环评建设内容及规模 | 实际建设内容及规模 | 实际建设内容与环评发生变化内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主 体 工 程 | 平整场地，维修加固现有办公楼2070㎡，新建门诊楼2000㎡、新建住院楼2800㎡。医疗设备50台（件），拟建床位80张(原有50张+新增30张)；附属工程、绿化（新建）；后勤、服务用房（原有） | 平整场地，维修加固现有办公楼1613㎡，新建门诊楼2073㎡、新建住院楼2800㎡。医疗设备48台（件），实建床位40张 | 维修加固办公楼由计划2070㎡减少至1613㎡新建门诊楼由计划2000㎡增加至2073㎡，医疗设备由计划50台（件）减少至48台（件），床位由设置80张减少至40张。 |
| 辅助 工程 | 室内装修及设备安装（新建）；化粪池（原有）；消毒灭菌设施（原有） | 室内装修及设备安装（新建），建设新污水处理设施，化粪池（利旧）。 | 建设新污水处理设施 |
| 公用工程 | 包括：供排水、供电、消防、绿化等工程（原有+新建） | 包括：供排水、供电、消防、绿化等工程（原有+新建） | 与环评一致，拆除发电机 |

附表2   环保设施(措施)一览表

| 污染类型 | 污染源 | 环评要求 | 实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环保设(措)施 | 环保设(措)施 |
| 废气 | 污水处理站废气 | 污水处理站采用地埋式，地面排气口位于地面绿化带处，臭气的排放量较小。 | 污水处理站采用地埋式，地面排气口位于地面绿化带处，臭气的排放量较小。 |
|  | 检验室废气 | 废气的浓度和废气量都较小，检验室装有排气扇，废气通过此排风扇外排。 | 废气的浓度和废气量都较小，废气通过自然通风排放。 |
|  | 食堂油烟 | 抽油烟机处理后排放。 | 关闭食堂。 |
| 废水 | 生活废水+医疗废水 | 混合废水利用原污水处理系统处理后，达标排入管网。 | 项目对医疗废水和生活废水的混合废水先经过化粪池，再采用“一级强化＋消毒”处理工艺，采用的消毒装置为二氧化氯发生器。处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准限值后排入管网。 |
| 噪声 | 设备噪声 | 隔声、减震、密闭 | 隔声、减震、绿化。 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 统一收集后交环卫部门处理。 | 羊木镇环卫所收集统一清运 |
|  | 医疗垃圾、污水处理站污泥 | 分类收集后，交由资质单位处置。 | 项目的所有医疗废物根据来源分类独包装，统一收集暂存于医疗垃圾暂存间。其中具有传染性废物、临床废物和与病人接触过的一次性用品必选先在科室内消毒。化粪池污泥、污水处理站栅渣和污泥先要消毒再脱水，再由广元市城市生活垃圾处理厂处置（签定有医疗垃圾处置协议） |
| 绿化 | 加强厂区绿化、不仅可以美化环境，还可以净化空气与降低噪声。 | 加强厂区绿化、不仅可以美化环境，还可以净化空气与降低噪声。 |

附表3 环保投资一览表

单位：万元

| 项目 | 内容 | 环评环保投资（万元） | 实际环保投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 水 治 理 | 一级处理+强化（含化粪池） | 1 | 14.12 | — |
|  | 应急池 | 10 |  |  |
| 废 气 治 理 | 化验室安装通风橱、抽风机 | 3 | / | — |
| 噪 声 治 理 | 风机设置隔声罩，机房隔声 | 0.5 | / | — |
| 固 废 治 理 | 医疗垃圾收集、暂存(利旧)、运输 | 0.5 | 0.5 |  |
|  | 污染消毒 | 0.5 | 0.5 |  |
|  | 生活垃圾收运系统 | 0.5 | 1 |  |
| 污水排口规范化建设 | / | 0.5 | 1.12 |  |
| 地下水污染防治 | 污水管道，污水处理设施、医疗垃圾暂存地等处的防渗处理 | 2.0 |  | — |
| 医院绿化 | 绿化 | 2.0 | 1.28 |  |
| 合计 | 20.5 | 18.52 |  |

附表4   污染源及处理设施对照表

| 污染源 | 主要污染物 | 源强 (排放浓度) | 处理设施 | 排放口 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活 废水 | CODcr、氨氮、SS、BOD5 | / | 化粪池 | / | 市政管网 |
|  | 医疗 废水 | 总余氯、粪大肠菌群 |  | 一级强化+消毒 |  |  |
| 废气 | 污水处理站废气 | 氨气、硫化氢 | / | 污水处理站采用地埋式，地面排气口位于地面绿化带处，臭气的排放量较小。 | 排气筒 | 外环境 |
|  | 检验室废气 | / | / | 废气的浓度和废气量都较小，废气通过自然通风排放。 | / | 外环境 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | / | 关闭食堂。 | / | / |
| 噪声 | 厂界噪声 | 75dB(A)～100dB(A) | 消音设施、合理布局等 | / | 外环境 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 4t/a | 统一收集后交环卫部门处理 | / | 外环境 |
|  | 医疗垃圾 | 3t/a | 项目的所有医疗废物根据来源分类独包装，统一收集暂存于医疗垃圾暂存间。再由广元市城市生活垃圾处理厂处置（签定有医疗垃圾处置协议） | / | 外环境 |

附表5   主要污染因子、点位、特征污染物与验收监测因子、点位对照表

| 污染类型 | 主要污染因子 | 环评主要污染因子段面 (点位) | 环评主要 监测因子 | 验收监测段面(点位) | 验收监测污染因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | TSP、SO2、NO2 | / | / |
| 噪声 | 厂界噪声 | / | 等效A声级leq(A) | 厂界2个点位 | 等效A声级leq(A) |
| 废水 | COD、氨氮、pH、SS、BOD5、粪大肠菌群、总余氯 | / | COD、氨氮、pH、BOD5、 | 污水处理站出口 | COD、氨氮、pH、SS、BOD5、粪大肠菌群、总余氯 |

附表6   验收标准与环评标准对照表

| 类型 | 验收标准 | 环评标准 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 标准或项目 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准限值 | 标准或项目 | 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）Ⅲ级 |
|  | PH | 6-9 | PH | 6-9 |
|  | 化学需氧量 | 250mg/L | 化学需氧量 | 20mg/L |
|  | 粪大肠菌群 | 5000个/L | 氨氮 | 1.0mg/L |
|  | 生化需氧量 | 100mg/L | 生化需氧量 | 4mg/L |
|  | 悬浮物 | 60mg/L | 粪大肠菌群 | 10000个/L |
|  | 总余氯 | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / |
| 厂界 噪声 | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类 | 标准 | 《声环境质量标准》(GB12348-2008)1类 |
|  | 昼间 | 60(dB(A)) | 昼间 | 55(dB(A)) |
|  | 夜间 | 50(dB(A)) |  | 45(dB(A)) |

表7   环评敏感点位与验收敏感点位对照表

| 类别 | 环评监测点位 | 验收监测点位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 羊木河 | 污水处理站出口 | / |
| 环境空气 | 引用资料 | / | / |
| 噪声 | 厂界 | 厂界 | / |